WA, SH:  ШЕЛКОГРАФИЯ ПО ТЕКСТИЛЮ

# Требования к макетам

-  минимальная толщина линии — 0,1 мм, инверсной линии — 0,15 мм;
 - максимальный размер печати за 1 прокат – 285 х 405 мм
 - минимальная толщина линий при нанесении шелкографией — 0,5 мм, инверсной — 0,7 мм.
Технологические особенности:
 - под пантонные цвета на цветные поверхности печатается подложка; 
 - печать на утопленной  поверхности невозможна; 
 - печать на силиконовых изделиях возможна только в 1 цвет;

В стоимость включены все подготовительные работы

| Кол-во | 1 | 2 | 3 | 4 | Полно | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цвет | цвета | цвета | цвета | цвет | цветов | цветов | цветов | цветов |
| 10 | 160 | 213 | 265 | 320 | 372 | 372 | 425 | 478 | 532 |
| 15 | 112 | 147 | 181 | 217 | 252 | 252 | 288 | 323 | 359 |
| 20 | 87 | 113 | 140 | 166 | 193 | 193 | 220 | 245 | 273 |
| 25 | 72 | 94 | 114 | 136 | 157 | 157 | 178 | 200 | 221 |
| 30 | 63 | 80 | 98 | 116 | 134 | 134 | 152 | 164 | 186 |
| 50 | 53 | 68 | 83 | 98 | 107 | 107 | 113 | 142 | 168 |
| 100 | 35 | 45 | 56 | 65 | 76 | 76 | 89 | 101 | 110 |
| 300 | 26 | 34 | 41 | 48 | 62 | 62 | 71 | 83 | 94 |
| 500 | 23 | 30 | 40 | 46 | 58 | 58 | 63 | 75 | 86 |
| 1 000 | 21 | 26 | 32 | 35 | 44 | 44 | 46 | 52 | 59 |
| 5 000 | 20 | 21 | 23 | 28 | 34 | 34 | 41 | 45 | 48 |
| 10 000 | 17 | 20 | 21 | 26 | 33 | 33 | 36 | 42 | 45 |

- Цена указана за одно место печати.

- При печати на цветном материале +1 цвет белый (подложка)

- При печати на кепках +1,5 рубля за шт.

- При печати на толстовках +10%.

- Замена цвета 1 раз – 150 руб.

- На синтетических поверхностях (папки, куртки, сумки, зонты) + 25% до 2-х цветов печати. Большее кол-во цветов рассчитывается отдельно.

- Возможна печать красками с различными эффектами (вспененные, флуоресцентные, "светящиеся в темноте", светоотражающие, металлики и др.) стоимость рассчитывается отдельно.

- Окончательная стоимость печати рассчитывается менеджером после предоставления макета.